150메가 연결 무선 랜카드

DWA-125 사용 설명서

D-Link Korea

본사 : 서울시 구로구 구로동 197-5 삼성IT밸리 306호

홈페이지: www.d-link.co.kr

서비스 센터 : 서울시 구로구 구로3동 184-1 우림e-biz센터 2차 1107호

문의 전화 : 02-890-3540 ~ 3544

홈페이지: www.mydlink.co.kr(온라인접수)

목 차

1. 제품소개

| 구분 | 제 목 | 간략 내용 | 페이지 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 제품소개 및 특징 |  | 1 |
| 2 | 제품 상세 사양 및 구성품 |  | 2 |

2. 제품 설치 및 연결 방법

| 구분 | 제 목 | 간략 내용 | 페이지 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 제품 설치 및 기본 연결 | 무선 랜카드 설치 및 연결방법 | 4-10 |
| 2 | PBC를 통한 연결 방법 (Push Button Configuration) | 무선 버튼을 눌러서 연결하는 방법 | 11-14 |
| 3 | 아주 쉬운 PBC 연결 방법 | 가장 쉬운 보안모드 연결 방법 | 15-16 |
| 4 | PIN코드를 이용한 연결 방법 | PIN코드를 입력해서 연결하는 방법 | 17-22 |

| 제품소개 및 특징 | 1 |
| --- | --- |

저희 디링크 무선 랜카드를 구입해 주신 고객님께 감사드립니다.

디링크 DWA-125는 최대 150메가의 무선 연결을 지원하는 USB형 무선 랜카드입니다.

무선으로는 2.4GHz IEEE 802.11b/g 모드를 모두 지원합니다. 특히, 802.11n을 바탕으로 한 최대 속도 150Mbps의 무선 연결을 지원하여 기존 무선보다 3배 이상 빠른 무선환경을 구축할 수 있습니다. 802.11n을 기반으로 한 근거리 통신망 구성인 ADHOC를 구성할 수 있으며 PSP의 KAI모드를 지원합니다. WEP, WPA, WPA2 보안 모드를 모두 지원하여 안전한 무선 네트워크 환경을 구축합니다. 노트북과의 연결을 대비해서 전원 절약 모드를 탑재하고 있으며 온라인 게임을 위한 연결 모드 또한 지원하고 있습니다. 그리고 WPS 기능으로 더욱 간편하고 안전하게 보안이 걸린 무선인터넷을 사용할 수 있으며, 설치CD로 간단하게 설치할 수 있습니다.

| ● 802.11n 기반 ADHOC 지원 ● 설치CD를 통해 간편한 단계별 설정안내 ● 국제 규격 802.11 2.4GHz 대역의 무선신호 ● 무선 1Tx 1Rx 의 입출력 방식 ● 전원 절약 모드 지원 ● 802.11 b/g 모드 지원 | ● WPS 기능으로 간편한 무선연결과 보안설정 ● WEP, WPA, WPA2 무선보안 지원 ● 2.4Ghz 대역 1~14번 채널 지원 ● 온라인게임을 위한 연결 모드 지원 ● PSP KAI 모드 지원 ● 802.11n을 기반으로 한 150Mbps 연결 지원 |
| --- | --- |

고객지원

제품 사용상의 문의사항이나 문제가 발생할 경우 저희 서비스센터로 문의해 주시거나

홈페이지를 통해 온라인 접수를 하시면 신속하게 처리해 드리도록 하겠습니다.

고객 지원 전화 : 02-890-3540~3544

서비스센터 홈페이지 : www.mydlink.co.kr(온라인 상담접수)

서비스센터 위치 : 서울 구로구 구로3동 184-1 우림e-biz센터 2차 1107호

| 제품 상세 사양 및 구성품 | 2 |
| --- | --- |

1. 제품 사양

| 제품명 | D-Link DWA-125 |
| --- | --- |
| 크기 | 2.8mm X 8.6mm X 1.3mm (가로 X 세로 X 높이) |
| 무게 | 27.22g |
| 무선 프로토콜 | IEEE 802.11b/g 지원, IEEE 802.11n을 기반으로 한 무선 지원 |
| 무선 주파수 | 2.4GHz 지원 |
| 무선 채널간격 | 20 / 40MHz 지원 |
| 무선 보안 | WEP 64bit/128bit, WPA, WPA2 / WPS-PIN & PBC |
| 무선 안테나 | 1Tx 1Rx 내장형 안테나 |
| 연결 / 전원 | USB 2.0 (5V DC) |

2. 구성품

| ① D-Link DWA-125 ② 빠른 설치 가이드 1부 (영문) | ③ 설치 CD 1장 ④ USB 크래들 |
| --- | --- |
| DWA-125 컴퓨터와 연결하기 | 3 |

PC의 USB단자에 다음과 같이 DWA-125를 연결합니다.

| 1. USB형 크래들의 한 쪽을 컴퓨터에 직접 연결합니다. | 2. 크래들의 반대편에는 DWA-125를 연결 하시면 됩니다. |
| --- | --- |

위와 같이 크래들과 DWA-125를연결하신 후 다음 순서대로 설치합니다.

1. 설치 CD를 넣습니다.

2. 설치 CD가 자동으로 실행되어 메뉴 화면이 나올 때까지 기다리시면 됩니다.

3. 메뉴 화면이 나오지 않을 경우 직접 CD롬에 접속하셔서 DWA125파일을 실행합니다.

4. 메뉴 화면이 나오셨다면, 지금 보시는 매뉴얼을 참고하셔서 설치를 진행하시면 됩니다.

※ 크래들로 연결하시기 힘든 상황이시라면 다음 그림처럼 직접 연결하실 수도 있습니다.

ex) 직접 연결한 그림

| DWA-125 설치방법 : [설치] - [기본 설치] | 4 |
| --- | --- |

기본적인 설치 방법입니다.

그림을 보시고 그대로 따라서 설치하시면 됩니다.

1. 메인 설치 화면이 나올 때 까지 기다립니다.

2. 메인 설치 화면이 뜨셨다면 위쪽의 Install Drivers 버튼을 누르시면 설치 화면이 나옵니다.

메뉴 구성도를 간략하게 설명드리자면 다음과 같습니다.

1) Install Drivers : DWA-125가 동작하기 위한 드라이버와 프로그램을 설치합니다.

2) View QIG : 간략화된 DWA-125에 대한 정보가 담겨 있습니다.

3) View Manual : 세부적인 DWA-125에 대한 설명이 담겨 있습니다.

4) Adobe Reader : 매뉴얼을 읽기 위한 리딩 프로그램을 설치합니다.

5) Support : 제품에 대한 여러가지 정보를 얻을 수 있는 곳입니다.

6) Registration : 제품을 등록합니다. 우리나라에서는 사용하지 않습니다.

| DWA-125 설치방법 : [설치] - [기본 설치] | 5 |
| --- | --- |

3. 다음과 같은 화면이 나오면 AGREE 버튼과 NEXT 버튼을 클릭합니다.

-> AGREE (기본적인 프로그램 설치에 관한 동의서 입니다.)

-> Next (지금부터 DWA-125관련 프로그램을 설치하겠다는 말입니다.)

| DWA-125 설치방법 : [설치] - [기본 설치] | 6 |
| --- | --- |

4. 설치 경로와 폴더를 지정합니다. 둘 다 Next 버튼을 누르시면 됩니다.

-> Next (어디에 설치되는 것인지를 보여줍니다.)

-> Next (프로그램 그룹에 어떤 이름으로 입력되는지 보여줍니다.)

| DWA-125 설치방법 : [설치] - [기본 설치] | 7 |
| --- | --- |

5. DWA-125를 연결하라는 메시지 입니다. 연결하셨다면 Next를 누릅니다.

-> Next (DWA-125를 컴퓨터에 장착해야만 Next가 활성화 됩니다.)

설치가 완료될 때 까지 잠시 기다려 주시면 됩니다.

| DWA-125 설치방법 : [설치] - [기본 설치] | 8 |
| --- | --- |

6. DWA-125의 무선 연결 옵션입니다. 가장 기본적인 Manually를 선택합니다.

-> Next (Manually 를 선택하고 Next를 누릅니다.)

-> Scan (무선 신호를 직접 검색하는 Scan버튼을 누릅니다.)

| DWA-125 설치방법 : [설치] - [기본 설치] | 9 |
| --- | --- |

7. DWA-125의 무선 연결 옵션입니다. 가장 기본적인 Manually를 선택합니다.

-> 신호 이름 클릭 후 Next (어떤 이름에 접속할 것인지 결정합니다.)

-> Next (설정을 마치셨다면 Next를 누르시면 됩니다.)

| DWA-125 설치방법 : [설치] - [기본 설치] | 10 |
| --- | --- |

8. 설치가 완료되었습니다.

Next 버튼을 눌러 설치를 마무리 하시면 됩니다.

기본적인 설치는 이것으로 끝입니다.

다음 페이지에서는 강력한 보안 모드인 PBC 와 PIN으로 접속하는 방법에 대해 설명

드리겠습니다. (통칭 WPS 기능이라고 불립니다.)

| DWA-125 설치방법 : [설치] - [PBC] | 11 |
| --- | --- |

WPS중에서 PBC 연결에 대해 설명 드리겠습니다.

PBC는 Push Button configuration 의 약자로 서로의 버튼을 눌러 보안 접속을 할 수

있다는 것을 뜻합니다.

1. 8페이지에서 Manually가 아닌 다른 것을 선택하시고 Next버튼을 누릅니다.

만일, 설치가 이미 끝난 상태에서 PBC를 이용해서 보안 연결을 하고 싶다면 이미 설치된 유틸리티를 실행시키면 됩니다.

설치를 다 하셨다면 아래와 같이 왼쪽 하단에 아이콘이 나옵니다.

| DWA-125 설치방법 : [설치] - [PBC] | 12 |
| --- | --- |

아이콘을 더블클릭 하신 후 나오는 프로그램 화면에서 WPS 버튼을 누르면 됩니다.

전부 따라 하셨다면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

-> 지금은 PBC설정이므로 PBC를 선택하신 후 Next를 누릅니다..

| DWA-125 설치방법 : [설치] - [PBC] | 13 |
| --- | --- |

2. 다음과 같은 화면이 나오게 됩니다. 준비가 되었다면 PRESS 버튼을 누릅니다.

3. 연결을 기다린다는 화면이 나오게 됩니다. 공유기의 PBC버튼을 누르면 됩니다.

-> 이 상태에서 공유기의 PBC 버튼을 누릅니다.

| DWA-125 설치방법 : [설치] - [PBC] | 14 |
| --- | --- |

-> 서로 성공적으로 연결되었다면 이 화면이 나옵니다. Next 버튼을 누르면 됩니다.

연결에 성공하셨다면 아래와 같이 연결된 화면이 나옵니다.

| DWA-125 설치방법 : [설치] - [아주 간단한 PBC] | 15 |
| --- | --- |

이전에 설명한 PBC를 보다 간략화 한 버전으로 손가락 두 번만 움직이시면 됩니다.

1. DWA-125의 PBC 버튼을 5초간 꾹 누릅니다.

제대로 누르셨다면 DWA-125의 램프가 초당 2~3회씩 빠르게 깜빡이면서 다음과 같은 화면이 뜹니다.

| DWA-125 설치방법 : [설치] - [아주 간단한 PBC] | 16 |
| --- | --- |

2. 공유기의 PBC 버튼을 누릅니다.

제대로 누르셨다면 공유기의 버튼 또한 빠르게 깜빡입니다.

조금 기다리시면 연결됩니다.. Next를 누르시면 완료됩니다.

| DWA-125 설치방법 : [설치] - [PIN] | 17 |
| --- | --- |

PIN 접속 방식은, 랜덤으로 생성되는 숫자를 바탕으로 보안 연결을 하는 방식입니다.

랜덤으로 생성한 숫자를 공유기에 알려줘서 서로 연결하는 방식입니다.

1. 8페이지에서 Manually가 아닌 다른 것을 선택하시고 Next버튼을 누릅니다.

만일, 설치가 이미 끝난 상태에서 PBC를 이용해서 보안 연결을 하고 싶다면 이미 설치된 유틸리티를 실행시키면 됩니다.

설치를 다 하셨다면 아래와 같이 왼쪽 하단에 아이콘이 나옵니다.

| DWA-125 설치방법 : [설치] - [PIN] | 18 |
| --- | --- |

아이콘을 더블클릭 하신 후 나오는 프로그램 화면에서 WPS 버튼을 누르면 됩니다.

전부 따라 하셨다면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

-> 지금은 PIN설정이므로 PIN를 선택하신 후 Next를 누릅니다..

| DWA-125 설치방법 : [설치] - [PIN] | 19 |
| --- | --- |

2. 다음과 같은 화면이 나오게 됩니다. 숫자를 적어 두시기 바랍니다.

전부 적으셨다면 NEXT 버튼을 누릅니다.

3. 공유기 설정 창에 들어가셔야 합니다.

DIR-600을 예로 들었습니다. 다른 공유기는 설정 화면이 다를 수 있습니다.

| DWA-125 설치방법 : [설치] - [PIN] | 20 |
| --- | --- |

4. 무선 장비 추가 마법사를 누르면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

PIN 코드를 넣는 곳이 보입니다.

여기에 아까 적어 놓은 PIN 코드 숫자를 입력합니다.

다 적으셨다면 연결 버튼을 누릅니다.

| DWA-125 설치방법 : [설치] - [PIN] | 21 |
| --- | --- |

5. 전부 완료 하셨다면 다음과 같은 화면이 나옵니다. 잠시 기다리시면 됩니다.

DWA-125

DIR-600

| DWA-125 설치방법 : [설치] - [PIN] | 22 |
| --- | --- |

6. 다음과 같은 화면이 나온다면 무선 연결이 완료되었다는 것입니다.

Finish 버튼을 눌러서 설정을 마칩니다.

D-Link Korea

본사 : 서울시 구로구 구로동 197-5 삼성IT밸리 306호

홈페이지: www.d-link.co.kr

서비스 센터 : 서울시 구로구 구로3동 184-1 우림e-biz센터 2차 1107호

문의 전화 : 02-890-3540 ~ 3544

홈페이지: www.mydlink.co.kr(온라인접수)